Ошейник  «Антилай». Модель Q-817.

Часто, когда собака содержится в квартире или доме — ее беспричинный лай очень раздражает как жильцов, так и их соседей. Данное устройство предназначено отучить вашего питомца  гавкать без серьезного повода. Когда собака начинает лаять, прибор в зависимости от установленного уровня чувствительности, начинает издавать ультразвук, дискомфортный для собаки, таким образом, через некоторое время она  перестает лаять. Имеется режим ежедневного использования, при котором используется менее мощный ультразвук, чем в обычном режиме. Ошейник регулируется по размеру.

Работа:

Наденьте ошейник на собаку, отрегулировав его, в соответствии с размером. Панель управления должна быть на внешней стороне.

Включите устройство, нажав кнопку On/Off.

Регулировка уровня чувствительности:

HIGH: на этом уровне даже небольшое лаяние активирует работу ошейника.

LOW: данный уровень с самой низкой чувствительностью, только громкое и агрессивное лаяние может активизировать ошейник.

AUDIBLE: данная настройка позволяет оценить работу ошейника, рекомендуется для проверки работоспособности устройства.

Примечание:

Не подносите устройство к уху во время тестирования прибора, находитесь на безопасном расстоянии.

ULTRASONIC: данная настройка предназначена для ежедневного использования, владельцы животного не будут слышать посторонних звуков, устройство издаст короткий звуковой сигнал, когда начнет работать.

Замена и установка элементов питания:

Отсек батареек находится на внутренней стороне панели управления. Для того чтобы поменять элемент питания, при помощи отвертки поверните шляпку на четверть против часовой стрелки. Извлеките старые элементы питания и установите два новых L1131-типа. Соблюдайте полярность.

Светодиодный индикатор:

Когда устройство в работе горит красный светодиодный индикатор. При ультразвуковом режиме это дает понять, что устройство работает.

Меры предосторожности:

- Используйте только по назначению

- Не трогайте устройство влажными руками.

- Для того чтобы протереть устройство для начала отключите его и потом, используя влажную ткань, протрите его.

Технические характеристики:

Размеры:……………………………………………………...………………………………………….. 60х60х10 мм

Питание:……………………………………………………….… 2 элемента питания L1131-типа (в комплекте)

Интернет-магазин «BioСтраж»

http://biostrazh.ru